## Slide 1: Artemis-I
Команда «без названия»
М8О-114БВ-25

## Slide 2: Состав команды «без названия» Степанова Анастасия Заварзин Андрей Шатило Елизавета Миронова Татьяна
Тимлид, программист, KSP
Презентация, видео
Физик, математик
Программист, физик

## Slide 3: Введение
Наша команда выбрала миссию «Artemis-1» — беспилотный полёт космического корабля «Орион» к Луне на ракете-носителе Space Launch System(SLS). Это был первый крупный запуск в рамках программы NASA «Артемида».
Наш проект ориентирован на моделирование и воссоздание реальной миссии, а также на изучение некоторых особенностей и деталей полёта.

## Slide 4: Цели
Моделирование процесса полета беспилотного космического корабля "Орион" к Луне на ракете-носителе Space Launch System

## Slide 5: Задачи:
1. | Создание физико-математической модели запуска
2. | Конструирование ракеты-носителя
3. | Моделирование ключевых событий полёта на языке программирования Python
4. | Моделирование полёта в KSP (Kerbal Space Program)
5. | Сопоставление данных симуляции и результатов работы программы
6. | Анализ и оценка полученных результатов

## Slide 6: Описание миссии
Программа «Артемида» — проект NASA по возвращению человека на Луну и подготовке к миссиям на Марс. Она объединяет элементы ранее отменённых программ, таких как «Созвездие», и включает разработку ракеты SLS, корабля Orion, лунного модуля и станции Gateway. В 2019 году программа получила название «Артемида».
Ключевые этапы:
Артемида I (2022): беспилотный полёт корабля Orion вокруг Луны.
Артемида II (2024): пилотируемый облет Луны.
Артемида III (2025): высадка на Луну, включая
первую женщину.
Прогресс:
16 ноября 2022 года миссия «Артемида I» успешно стартовала. Корабль провёл 25 дней в космосе и
11 декабря 2022 года вернулся на Землю.

## Slide 7: Схема и План Полета «Artemis-I»
Запуск: Ракета SLS с кораблем Orion стартует с Космического центра Кеннеди, первая ступень выводит Orion на начальную орбиту.
Отделение и траектория к Луне: Orion отделяется от ракеты, выполняет маневры для перехода на транслунную траекторию (TLI).
Подлет к Луне и DRO: Orion использует гравитацию Луны для перехода на дальнюю ретроградную орбиту (DRO) на высоте 70 000 км.
Возвращение к Земле: После испытаний на DRO Orion выполняет маневр для обратной траектории к Земле, проверяя теплозащиту.
Вход в атмосферу и приводнение: Orion входит в атмосферу на высокой скорости, тепловой щит выдерживает нагрузки, капсула приводняется в Тихом океане.
Итог:
Полёт длился 26 дней, включая фазы полета к Луне, пребывания на DRO, обратного полета к Земле и приводнения

## Slide 8: Строение космического корабля «Orion» Система прерывания запуска Модуль экипажа
Обеспечивает безопасность корабля и экипажа в случае нештатной ситуации при старте.
Снабжает корабль кислородом, водой и электроэнергией, собранной тремя раскладывающимися солнечными батареями.
Диаметром 5 метров, оснащен последними достижениями в области жилья, авионики и жизнеобеспечения.
Сервисный модуль (ЕКА)
На борту установлены камеры, оптические сенсоры, система мониторинга радиации (HERA), биомедицинские системы, устройства для исследований микрогравитации, астронавигационные сенсоры, термальные и атмосферные сенсоры.

## Slide 9: Ракета-носитель Space Launch System (SLS) SLS — это современный аналог сверхтяжелой ракеты-носителя Saturn V, используемой в программе Apollo. NASA опирается на технологии Space Shuttle, используя двигатели RS-25 и твердотопливные ускорители.
Внешний топливный бак Space Shuttle, топливо — жидкий водород/кислород,
4 двигателя RS-25.
1-я ступень
Два одноразовых твердотопливных ускорителя по бокам первой ступени.
Топливные ускорители
Тяга на основе Delta Cryogenic Second Stage, оснащена одним двигателем RL-10, работающим на жидком водороде/кислороде.
2-я ступень (ICPS)

## Slide 10: Ракета-носитель Space Launch System (SLS)
Характеристика | Значение
Кол-во ступеней | 2
Стартовая масса, т | 980
Масса полезной нагрузки, т на: Низкой опорной орбите Геопереходной орбите Геостационарной орбите | 95 27 16
Высота ракеты, м | 64.6

## Slide 11: Физическая модель полета
Космический корабль рассматривается как материальная
точка с учетом формы для расчета сопротивления воздуха.
2) Угол наклона ракеты описывается относительно нормального вектора к плоскости Земли.
3) Вращение планеты не учитывается в модели.
4) Точка отсчета для всех расчетов.
5) Воздействие иных космических тел, кроме моделируемых, не учитывается.
6) За основу возьмём второй закон Ньютона:
Где F - векторная сумма всех сил, действующих на ракету;
a - ускорение ракеты;
m(t) - масса ракеты (включая массу топлива), которая изменяется со временем;

## Slide 12
7) Формула расчета массы:
Где m(t) - масса ракеты в момент времени t;
m0 - начальная масса ракеты (включая массу топлива);
k = (m0 - m)/T - расход массы за счет расхода топлива в единицу
времени, где m0 - начальная масса космического корабля, m – масса
ракеты после выработки топлива, тогда m0 - m является массой топлива.
8) Закон изменения силы тяжести:
где g(t) - ускорение свободного падения, M - масса Земли,
G – гравитационная постоянная, R = 5.976 * 1024кг - радиус Земли,
h(t) - высота подъема ракеты относительно уровня Земли, которая
зависит от времени t;
m(t) - масса ракеты, которая изменяется с течением времени;

## Slide 13
9) Формула силы тяги двигателей:
Где F0 - сила тяги на старте,
t - время,
α - коэффициент возрастания тяги
α = (F1 - F0)/T , где F1 - тяга в вакууме, F0 - тяга на старте полета,
T - время работы двигателей до отделения первой ступени
10) Плотность воздуха от высоты считается по барометрической
формуле, учитывая, что атмосфера Кербина – идеальный газ
с молярной массой воздуха 0.029 кг/моль

## Slide 14
11) Формула силы сопротивления воздуха,
действующая на ракету:
где Сf - коэффициент лобового сопротивления, который будем
считать константным на протяжении всего полета;
S - площадь поперечного сечения ракеты (перпендикулярен
вектору скорости);
v2 - скорости ракеты;
p(h) - барометрическая формула;
f

## Slide 15
12) Закон изменения угла:
где φ - угол наклона в начальный момент времени;
φ0 - коэффициент изменения угла наклона;
t - время в секундах;
13) Второй закон Ньютона:
Где m - масса ракеты;
a - ускорение;
F тяж - сила тяжести;
F тяг - сила тяги;

## Slide 16
В векторах, суммируя уравнения, получим систему уравнений:
f

## Slide 17
Система дифференциальных уравнений, приведенная к нормальной форме Коши:
f
f
( )
( )

## Slide 18: Программная реализация
Фрагмент кода для построения графиков
Фрагмент кода автопилота

## Slide 19
Сравнение данных, полученных из полёта в KSP и из математической модели

## Slide 20: Результаты миссии
Успешная миссия: все этапы, включая взлет и выход на орбиту земли, точное выполнение маневров в гравитационных полях луны и земли, облёт Луны и безопасное возвращение на Землю выполнены согласно запланированным параметрам и целям проекта.
Эффективность программного обеспечения и тестов: программное обеспечение для сбора данных с космического аппарата успешно прошло тестирование в условиях тестовых полетов, обеспечив оперативное реагирование на изменения и корректировку траектории полета.
Визуализация и документация: создан видеомонтаж,
демонстрирующий
все этапы миссии “Артемида 1” от
подготовки до успешного завершения.
Разработан детальный отчет, включающий
математические
и физические модели, пройденные тесты,
анализ ошибок и итоги миссии.

## Slide 21: Спасибо за внимание